# Приложение 2

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

# за

# „Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел.табла и контролери, въздушни компресори, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи”

# 1. Предмет на настоящата поръчка

# Дирекция „Нефинансови стопански дейности“ на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ръководи инсталация за изгаряне на опасни болнични отпадъци – инсинератор, която се нуждае отподдръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел.табла и контролери, въздушни компресори, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула, доставка на части, материали и консумативи за срок от две години.

# 2. Описание и обхват

# Периодичен контрол и профилактика на съоръженията и инсталациите за обезпечаване на нормалното им функциониране на следните съоръжения:

# 1.1. ОиВ инсталация FAST-FM286/237 Pr-400PaP-4-7.50/4-15.00kW1.2

# 1.2. Топлообменна станция и водопровод

# 1.3. Компресори-ALUP-SCK8-10, 5.5kW, 3000 sec-1

# 1.4. Охладителна кула ttc  AALBORG DK type BTB-264-H

# 1.5. Хладилни агрегати Blue star/Danffos, T max 500 C, Vol.16.5l, Ps 22.6bar

# Настройка на инсталациите и задаване на параметри на микроклимата за регулиране - да обслужва и настройва прилежащите към съоръженията възли и механизми;

# ОВ система –клапи ,задвижващи механизми ,филтри,настройка за

# поддържане на зададени температури  и налягания.

# Топлообменна станция и водопровод –съответната спирателна и пускателна арматура, помпени комплекти, кеклови кранове, сферични кранове;

# Компресори –сепаратори, ремъци, смяна и доставка масло, филтри;

# Охладителна кула –проверка и ремонт на спирателна и пускателна арматура, проверка на циркулационни помпи, ремонт и проверка на охлаждащи  вентилатори, настройка на пресостати.

# Хладилни агрегати – поддръжка и ремонт на компресорите на системата, настройка в работен режим до 60 С, проверка и  подмяна на охлаждащ газ,настройка на пресостати.

# 3. Техническо обслужване на въздушни компресори, охладителна кула и хладилни агрегати, което да се извършва в зададените от производителя  периоди или при необходимост заявена от възложителя.

# 4. Констатиране на повреди, износени части и/или необходими консумативи по заявка.

# 4.1 В констативни протоколи да се отразяват повредите и необходимите

# резервни части. За поддържане на нормален работен режим и готовност

# за доставка на описаните в КСС части, материали и консумативи.

# 5. Технически консултации за машините, агрегатите, съоръженията и инсталациите;

# 6. Да притежава удостоверение за придобита 3-4 квалификационна група по електробазопастнаст на служителите съгласно правилник за безопасна работа по електробзавеждане с напрежение до 1000V или еквивалент.

# 7. Да притежава правоспособност за работа с машини и съоръжения по Наредба № 7/11.10.2002г. (обн.ДВ,бр.100/25.10.2002) за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване или еквивалент.

# 8. Изготвяне и архивиране на  необходимата документация с оглед периодично представяне на контролните органи - ИДТН, Държавен технически надзор, Районна служба - ПБЗН и др.;

# 9.	Да разполагат с нает по трудово правоотношение персонал притежаващ документ за правоспособност (сертификaт)  за работа със съоръжения под налягане съгласно НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане или еквивалент.

# 10.  Да представя гаранционен срок за извършената работа след подписване на приемно-предавателен протокол;

# 11. Изпълнителят на поръчката при изпълнеие на своите задължения свързани с предмета на поръчката следва да спазва следните срокове :

# срок за реагиране - до 4 часа;

# срок за отстраняване на повреди - един ден или в най-кратък срок в зависимост от повредата;

# 12. Да притежава документ за правоспособност (сертификaт) за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове издаден на основание чл.17б, ал.2 от Закон за чистотата на атмосферния въздух, във връзка  с Регламент (ЕО) 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)  842/2006  приета с ПМС № 336/23.12.2008г. или еквивалент.

# 13. Да разполагат с нает по трудово правоотношение персонал притежаващ документ за правоспособност (сертификaт) за извършване на: проверки за херметичност на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи 3 кг. или повече флуорирани парникови газове, съдържащи 6 кг. или повече флуорирани парникови газове с херметични системи, които са етикирани като такива: извличане, монтаж,  поддръжка или сервизно обслужване издаден на основание чл.17б, ал.3 от Закон за чистотата на атмосферния въздух, във връзка  с Регламент (ЕО) 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)  842/2006  приета с ПМС № 336/23.12.2008г. или еквивалент.