ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на един брой неупотребяван високопроходим автомобил, който следва да съдържа задължително следните характеристики:

- Тип двигател – редови/ V - образен с раб. обем - мин. 2200 - 3100 куб. см.

- Гориво-Дизелово – Екостандарт за ДВГ - EURO 5

- Брой на цилиндри - мин.- 4

- Колесна формула – 4x4

- Понижаващи предавки  за бавни скорости 4x4 (L4) , които се превключват чрез допълнителен лост (демултипликатор) или допълнително бутон (режим за тежък офроуд)

- LCD централен диференциал с възможност за блокиране и ограничено приплъзване;

- Постоянно задвижване на 4-те колела – тип Н4;

- Трансмисия – мин. 5 степенна, автоматична или механична.

- Междуосие – мин. 2700 мм

- Общо дължина – мин. 4600 мм

- Обща височина – мин. 1700 мм

- Тип на управление - зъбна рейка

- Кормилна уредба ляв волан и серво управление (хидроусилвател);

- Регулируем мултифункционален волан

- Предни и задни електрически стъкла (пълен ел. пакет)

- Предно окачване;

-    независимо пружинно тип макверсон със стабилизатор

- Задно окачване

- Цял/твърд заден мост

- независимо пружинно многолостово окачване със стабилизатор на задното окачване.

- Спирачки със серво усилвател – ABS с електронно разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент;

- Предни дискови спирачки (вентилирани)

- Задни дискови спирачки (вентилирани)

- Брой места – мин. 5 местен

- Странични огледала – сгъваеми, електрически

- Преден ъгъл на заход – мин. 20о;

- Заден ъгъл на потегляне – мин. 20о

- Автоматичен климатик (Климатроник);

- Въздушни възглавници мин. 6 броя (AIRBAG)

- Фарове за мъгла

- Стабилизирана система на устойчивостта – ESP;

- Цвят металик (светъл нюанс)

- Алармена система и централно заключване;

- Аудио система – радио /CD, AUX/;

- Гаранционен срок минимум 36 месеца;

Към гореизброените характеристики на високопроходимия автомобил предмет на поръчката, участника може да предложи и следните допълнителни технически компоненти:

1	Хибриден двигател;

2	Кожен салон;

3	Темпомат;

4	Имобилайзер

5	Тонирани задни странични стъкла и задно стъкло с UV-филтър;

При предлагане на автомобил с висока проходимост – 4х4, модел хибрид,следните позиции, зададени в техническата спецификация не са задължителни:

1.	Тип двигател – редови/ V - образен с раб. обем - мин. 2200 - 3100 куб. см.

2.	Гориво-Дизелово – Екостандарт за ДВГ - EURO 5

3.	Брой на цилиндри - мин.- 4

4. 	Понижаващи предавки  за бавни скорости 4x4 (L4) , които се превключват чрез допълнителен лост (демултипликатор) или допълнително бутон (режим за тежък офроуд)