обществената поръчка „Поддръжка и инспекция на пещта на инсинератора. Ремонт на зидария, консумативи и материали за нуждите на инсинератор за опасни отпадъци при ПУДООС“.

Техническа спецификация

за поддръжка за зидарията на пещта на

инсинератора при  ПУДООС

Технически данни за пещта на инсинератора:

Капацитет, твърди отпадъци, смесени с течни отпадъци при 3,500 ккал/кг - 400 кг/ч

Пропускателна способност по обем, отпадъци при 3,500 ккал/кг		  -4.1 м3/ч

Партида за натоварване в подемно устройство, максимум  	                        -100 кг/партида

Отвор в шлюза, зареждане с отпадъци 					 -1.0х1.0 м

Топлинен капацитет, отпадъци при 3,500 ккал/кг				-1.56 MW

Чисто подаване, първична, отпадъци при 3,500 ккал/кг			-1.44 MW

Общо подаване, вторична, отпадъци при 3,500 ккал/кг			-1.30 MW

Работна горивна температура, вторична камера				>1,100оС

Капацитет на горивната камера, максимум				           -230 кг/ч

Материали по поддръжка и ремонт  на пещта на инсинератора:

Високотемпературен огнеупорен бетон за температури над 1100-12000С

Високотемпературни силикатни тухли за температури над 1100-12000С

Огнеупорна вата

Материали за кофраж

Консумативи и материали за заварки и свързващ мертел за зидария.

Дейности по поддръжка и ремонт  на пещта на инсинератора:

1.Инспекция на двете камери на пещта - периодично 3 пъти годишно

2.Инспекция на лабиринта на пещта - 2 пъти годишно

3.Почистване на налепи и отлагания по пещта – 3 пъти годишно или по заявка

4.Възстановяване на мазилка с огнеупорни материали – по заявка и след инспекция

5.Възстановяване на зидария и разбиване на ошлакована зидария -  по заявка и след инспекция

6.Възстановяване на пещта с огнеупорен бетон -  по заявка и след инспекция

7.Монтаж на огнеупорна вата-  по заявка и след инспекция

8.Монтаж и демонтаж на кофражи при леене на бетон -  по заявка и след инспекция

9.Ремонт на ревизионни отвори -  по заявка

10.Ремонт на врати и отливане на улеи в първа камера на пещта

Необходими количества (обем) за изпълнение на обществената поръчка „Поддръжка и инспекция на пещта на инсинератора. Ремонт на зидария, консумативи и материали за нуждите на инсинератор за опасни отпадъци при ПУДООС“.

Материали :							      Количество 	Количество

Годишно	за 3 години

- високотемпературни тухли за температури

над 1100-12000С, вид  230/114/65  					 600 бр  	1800 бр.

- високотемпературен бетон за температури

над 1100-12000С вид Римпексал 45 с фибри   			 400 кг		1200 кг

вид  Римпексал 70 с фибри	 			 300 кг		  900 кг

- мертел  за  зидария 					     	 	 400 кг		1200 кг

- огнеупорна вата (опаковки) 		 			     8 бр	   24 бр.

- шперплат водоустойчив (на квадратен метър)         		    4 кв. м.	   12 кв.м.

Консумативи и машини :

смесител (машиносмяна) 						    6 мс		   18 мс

вибратор (машиносмяна)						  20 мс 	   60 мс

къртач (машиносмяна) 		 				  16 мс		   48 мс

огнеупорни анкери 				          			200 бр		 600 бр.

Услуги и труд :

- инспекции на пещта

първична камера 	 						    3 бр.	    9 бр.

вторична камера  							    3 бр.	    9 бр.

лабиринт								    3 бр.	    9 бр.

- Почистване на пещта  						    3 бр.	    9 бр.

- Възстановяване на мазилка 						   24 кв. м. 	  24 кв.м.

- Възстановяване на зидария (кубичен метър)    			     3 куб. м. 	    9 куб.м.

- Разбиване на ошлакована зидария (кубичен метър)		     3 куб. м.         9 куб.м.

- Възстановяване на огнеупорен бетон  (кубичен метър) 		  0.9 куб. м.  	     2,7 куб.м.

-    Монтаж и демонтаж на кофражи (квадратен метър) 		     6 кв. м.          18 кв.м.

-    Заварки и ремонт ревизионни отвори 			  	     3 бр.	     9 бр.

-    Монтаж/демонтаж на огнеупорна вата  (квадратен метър)            20 кв. м.	   60 бр.

-    Отливане, изсушаване и изпичане на елементи от зидарията на

пеща(кубичен метър)    							   0.4 куб. м.	      1,2 куб.м.