Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел.табла и контролери, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи и лагери, термодвойки, охладителна кула,части, материали и консумативи, ремонт на ел. мотори и въздушни цилиндри“

Във връзка с нормалната дейност на инсинератора при ДНСД - ПУДООС,  Годишен план за провеждане на обществени поръчки през 2016 г. от ПУДООС, Приет с Решение на УС на ПУДООС от Протокол № 1/07.03.2016 г., Приетият с Решение на УС на ПУДООС от Протокол № 1/27.03.2017 г. - План-график на обществените поръчки в ПУДООС за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. - Част 2. Обществени поръчки, които са били предвидени в плана за обществени поръчки за 2016 г., но ще бъдат стартирани през 2017 г. - (т. 4.3) са предвидени средства за „Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел.табла и контролери, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи и лагери, термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи, ремонт на ел. мотори и въздушни цилиндри“. Профилактиката и ремонтите ще се извършват без нарушаване на производствения процес. Предвидените дейности, части и материали са за период от 2 (две) години.

1. Дейности за периодична поддръжка и обслужване на различни системи и отделни съоръжения.

2. Климатични инсталации основно хале. Предвидени са части и консумативи, който са необходими за поддръжката на климатичната инсталация.

3. Охладителна кула. Намира се върху помпеното помещение и е проектирана за изхвърляне на излишната генерирана топлина в атмосферата. Предвидени са части и консумативи, който са необходими за ремонт и поддръжка на съоръжението.

4. Хладилни камери. Съхраняват при ниски температури контейнерите с опасни отпадъци. Предвидени са части и консумативи за нормалната работа на хладилните агрегати.

5. Климатик командна зала. Осигурява климатизацията на Командна зала. Предвидени са части и консумативи за нормалната работа на съоръжението.

6. Офис климатици. Осигуряват климатизацията в офисната част на Инсинератора . Предвидени са части и консумативи за нормалната работа.

7. Пневматични и механични елементи за пещта. Предвидени са преди всичко части за ремонт и обслужване на различни системи и механизми към Инсинератора.

8. Ремонти и консумативи. Ремонт и резервни части за обслужване на помощни съоръжения.

9. ВИК и ЕЛЕКТРО компоненти. За ремонт и обслужване на ВиК и електро съоръжения на територията на Инсинератора.

10. Електро табла. Компоненти за обслужване на електро оборудването на различните табла към инсталацията.