ИНСТРУКЦИЯ

за организиране на системата за разделно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци на стационарна площадка

1.	ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази инструкция се прилага при организирането на площадката на общинската система за разделно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци и извършването на дейностите по приемане и временно съхраняване на отпадъците.

Общинската система за разделно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци е създадена в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 9 и т.11 от Закона за управление на отпадъците.

1.1.	На площадката, част от общинската система за разделно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци задължително се приемат и съхраняват до предаването им за последващо третиране отпадъци от следните групи, систематизирани според вида им:

- Лаково бояджийски материали и покрития

- Домакински препарати и химикали

- Фармацевтични продукти

- Живак и живаксъдържащи отпадъци (с изключение на луминесцентни и др.живак съдържащи лампи)

- Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества

- Замърсени дървесни материали

- Замърсени опаковки

1.2.	При наличие на договореност за осигуряване на финансиране от организация по оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци или лица, изпълняващи задълженията си индивидуално, на площадката за събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци се приемат и съхраняват и опасни отпадъци от следните групи, представляващи масоворазпространени отпадъци:

- Батерии и акумулатори

- Електрическо и електронно оборудване

- Масла

1.3.	На площадката се приемат и отпадъци, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, но се образуват от субекти, които не извършват производствена дейност като административни сгради, хотели, ресторанти, търговски обекти и др. под. еднократно в лимитирани количества (за отпадъците от първите 7 групи ).

2.	ПРЕДМЕТ

Настоящата инструкция регламентира реда и отговорностите при организирането на площадката от общинската система за разделно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци и при извършването и документирането на дейностите с отпадъци на площадката.

Целта на инструкцията е да гарантира спазването на законодателството, регламентиращо управлението на отпадъци, както и да осигури безопасност при извършване на дейностите с отпадъци и предотвратяване на инциденти.

3.	ОПИСАНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯТА

3.1. Организиране на площадката на общинската система за разделно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци

Площадката за събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци трябва да е осигурена с ограда и ясно обозначена за:

- предназначението на площадката;

- вида на отпадъците, които се приемат и временно съхраняват на площадката;

- оператора, експлоатиращ площадката;

- работното време на площадката;

- ограничения за достъпа на външни лица.

На площадката се обособяват и обозначават следните зони:

- Комунално-битова зона и офиси.

- Зона за приемане и разтоварване на опасни битови отпадъци.

В тази зона се извършва приемането на отпадъци от жители на общината и разтоварването на приетите отпадъци в мобилните събирателни пунктове. Зоната е оборудвана със средства за измерване на количествата отпадъци, предавани от жителите на общината и е единственото място за достъп на лица извън персонала на площадката.

- Разпределителна зона.

В зоната се извършва сортиране и разпределяне на приетите на площадката отпадъци за временно съхраняване към съответните обособени и обозначени участъци от зоната за съхраняване.

- Зона за временно съхраняване на опасни отпадъци.

Съхраняването на отпадъците в зоната се извършва разделно по кодове и наименование съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и по съвместимост в обособени и обозначени участъци.

- Товарна зона.

В тази зона се осигурява достъп на товарни превозни средства и се извършва натоварване на временно съхранените опасни битови отпадъци за транспортиране до площадки за последващо третиране.

- Складова зона за оборудване, инструменти, материали и др.

В зоната се съхраняват празни опаковки за съхраняване и транспортиране на отпадъци; инструменти; палети, стреч фолио и др.материали за укрепване на отпадъците при транспортиране; абсорбиращи материали (сяра, дървени стърготини, пясък, ръкави и др.), метли, лопати за действия в случай на разливи и разсипи на отпадъци; лични предпазни средства.

Опаковките трябва да отговарят на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR) и включват:

  - бидони пластмасови, подходящи за комбинирано опаковане на отпадъци, с уплътнение на капака за недопускане на разливи от индивидуалните опаковки, поставени в тях, различни размери – 30 л, 60 л, 110 л, 220 л;

  - варели метални за течности - за събиране на масла, отговарящи на изискванията на ADR за трета опаковъчна група;

  - кутии пласмасови или картонени, подходящи за събиране на стари лекарства и други твърди и прахообразни опасни битови отпадъци;

  - туби, пластмасови, за първа опаковъчна група, подходящи както за разтворители и спирачни течности, така  и за някои видове киселини и основи и др. течни опасни битови отпадъци.

3.2. Дейности с отпадъци на площадката на общинската система за разделно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци

3.2.1. Приемане на опасни битови отпадъци

Идентифицирането на отпадъците, генерирани в бита като опасни се извършва въз основа на задължителните знаци за опасност, с които са етикетирани използваните в домакинствата продукти.

При наличие на един или повече от символите, посочени в Приложение №1 към Инструкцията, върху опаковката (празна или съдържаща остатъчно количество) отпадъците се идентифицират като опасни, независимо от материала на опаковката (картон, пластмаса, стъкло, метал).

Приемането на опасни битови отпадъци на площадката от общинската система се извършва по код и наименование на опасните отпадъци съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците от групите опасни отпадъци, представени в т.1.1 на Инструкцията.

Детайлното съдържание на всяка от групите опасни отпадъци по т.1.1, систематизирани според вида им, както и кодовете и наименованията на отпадъците по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците са представени в Приложение № 3 към Инструкцията.

Ако на площадката се приемат масово разпространени отпадъци от групите опасни отпадъци, представени в т. 1.2 на Инструкцията, детайлното съдържание на групите, както и кодовете и наименованията на отпадъците по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците са представени в Приложение № 4 към Инструкцията.

На площадката на общинската система се приемат и отпадъци от административни сгради, хотели, ресторанти, търговски обекти и др. За осигуряване на съпоставимост и приравняване с отпадъците, образувани в домакинствата, както и избягване на злоупотреби, тези отпадъци се приемат еднократно в следните лимитирани количества по следните групи отпадъци, систематизирани според вида им:

- Лаково бояджийски материали и покрития – 30 кг

- Домакински препарати и химикали – 20 кг

- Фармацевтични продукти – 10 кг

- Живак и живаксъдържащи отпадъци – 10 кг

- Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества – 15кг

- Замърсени дървесни материали – 50 кг

- Замърсени опаковки – 20 кг

Опасните битови отпадъци се приемат от жителите на общината в работното време на площадката на общинската система единствено в зоната за приемане на отпадъци.

Обслужващият персонал на площадката извършва следните действия при приемането на отпадъците:

- Идентифицира предадените от жителите на общината отпадъци към съответната група отпадъци според вида им и кода и наименованието на опасния отпадък.

- Измерва количеството на предадените отпадъци по код и наименование на отпадъка по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

- Оформя приемо-предавателни протоколи по образец (Приложение № 2) за всеки жител, предал опасни битови отпадъци по код на отпадъците.

В зоната за приемане и разтоварване на отпадъци се извършва разтоварването на приетите опасни битови отпадъци в мобилните събирателни пунктове. Персонала, обслужващ мобилните пунктове от общинската система предава приемо-предавателните документи, придружаващи товара (приемо-предавателни протоколи и идентификационни документи) на ръководителя на площадката.

3.2.2. Съхраняване на опасни битови отпадъци

От зоната за приемане и разтоварване, опасните битови отпадъци се насочват в разпределителната зона. В тази зона обслужващият персонал на площадката извършва следните действия:

- Проверява целостта и сигурността на опаковките на приетите от жителите на общината отпадъци на площадката, за да се избегнат евентуални разливи или разсипи на отпадъци, като при необходимост се извършва укрепване и/или преопаковане.

- Сортира приетите на площадката отпадъци по кодове и ги поставя в общи опаковки за временно съхраняване (пластмасов бидон, варел или др.опаковка), етикетирани с кода и наименованието на отпадъка по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, като се съблюдават изискванията за съвместно опаковане (съдържанието на всяка обща опаковка да е от един и същ вид).

- Разпределя общите етикетирани опаковки на отпадъците, приети на площадката и в мобилните събирателни пунктове в съответните участъци по код и наименование от зоната за временно съхраняване на отпадъците.

Опасните битови отпадъци се съхраняват в зоната за временно съхраняване разделно по кодове съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и по съвместимост в обособени и обозначени участъци.

Във всеки участък, отпадъците се съхраняват в общи опаковки за безопасно съхраняване и транспортиране на опасни отпадъци, отговарящи на изискванията на ADR (с маркировка) и етикетирани с кода и наименованието на отпадъка по Наредба   № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Приетите на площадката на общинската система опасни битови отпадъци могат да бъдат съхранявани до една година при предаване за обезвреждане и до три години при предаване за оползотворяване.

3.2.3. Транспортиране на опасните битови отпадъци за последващо третиране

Натоварването на временно съхранените опасни битови отпадъци на площадката за транспортиране и последващо третиране се извършва в товарната зона.

Транспортирането и последващото третиране на опасните битови отпадъци се извършва от фирми, притежаващи документи за дейности с отпадъци в съответствие с изискванията на чл.35 от Закона за управление на отпадъците на основата на сключен писмен договор съгласно чл. 8, ал.1 от ЗУО.

3.2.4. Документиране на дейностите с отпадъци

Предаването и приемането на опасни битови отпадъци от жителите на общината в зоната за приемане на площадката от общинската система се документира чрез оформяне на Приемо-предавателен протокол (Приложение № 2 към Инструкцията) с цел:

- Идентифициране на начина на генериране на отпадъците и недопускане предаването на производствени отпадъци;

- Идентифициране на генератора/притежателя на отпадъците - чрез попълване на име и адрес и полагане на подпис в приемо-предавателния протокол;

- Идентифициране на опасните отпадъци – чрез посочване на кода и наименованието на отпадъците в приемо-предавателния протокол.

За дейностите свързани със събиране и транспортиране на опасните битови отпадъци от общинската система се оформят идентификационни документи по чл.29 , ал. 5 от ЗУО по образец съгласно приложение № 8, чл. 12, ал 1 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

За дейностите с отпадъците от общинската система за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци на площадката се води отчетна книга по чл.7, т.3 по образец съгласно приложение № 2 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Приемо-предавателните протоколи, идентификационните документи и отчетната книга се съхраняват на площадката.

Ежегодно за дейностите с отпадъците от Общинската система се изготвя годишен отчет по чл.15, ал.1 по образец съгласно приложение № 12 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

4.	ОБУЧЕНИЕ

На персонала на площадката от общинската система за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци задължително се извършва начално и периодично обучение по регламентите на настоящата инструкция, което включва:

- практическо идентифициране на опасните битови отпадъци по кодове и наименования;

- етикетиране на опаковките и обозначаване на участъците за съхранение по код и наименование от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;

- измерване на отпадъците и разпределение в общи опаковки и в участъците от зоната за временно съхраняване на отпадъци по код и наименование;

- подготовка на отпадъците за транспортиране, натоварване и укрепване на отпадъците;

- оформяне на приемо-предавателни документи (приемо-предавателни протоколи и идентификационни документи);

- действия в случай на разливи, разсипи, пожар.

При извършване на дейностите с отпадъци на площадката се използват задължително  лични предпазни средства - предпазно облекло, защитни ръкавици, обувки, маски, очила.

5.	ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Символи за опасност (пиктограми) за идентифициране на опасните отпадъци

Приложение № 2. Приемо-предавателен протокол

Приложение № 3. Съдържание на групите опасни отпадъци по т.1.1 от Инструкцията,

Код и наименование на отпадъците по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

Приложение № 4. Съдържание на групите опасни отпадъци по т.1.2 от Инструкцията, Код и наименование на отпадъците по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

Приложение № 1

СИМВОЛИ ЗА ОПАСНОСТ (ПИКТОГРАМИ) ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ

| Описание на символа по Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси | Стари символи по отменено законодателство |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Газ под налягане Символ: Бутилка с газ | Няма символи, които ще бъдат заместени от този |
| Експлозив Символ: Експлодираща бомба |  |
| Окисляващо вещество Символ: Пламък върху кръг |  |
| Запалимо вещество Символ: Пламък |  |
| Корозивно вещество Символ: Корозия |  |
| Вещество, опасно за здравето Символ: Удивителен знак |  |
| Остра токсичност Символ: Череп и кръстосани кости |  |
| Сериозна опасност за здравето Символ: Опасност за здравето |  |
| Вещество, опасно за околната среда Символ: Околна среда |  |

Приложение № 2

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, ………………… год. , в гр./с. ……………………………………, между:

1. Представител на домакинство	 (трите имена)

Адрес по регистрация:

ПРИТЕЖАТЕЛ на опасни отпадъци

и

2. Община ............................

Адрес по регистрация

ЕИК: ......................................

Ид. № по ДДС: ......................................

се извърши предаване и приемане на опасни отпадъци в количество и вид, както следва:

| № | Код и наименование на отпадъка (съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците) | Количество кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |  |
| 2 | 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества |  |
| 3 | 16 01 13* | Спирачни течности |  |
| 4 | 16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества |  |
| 5 | 20 01 13* | Разтворители |  |
| 6 | 20 01 14* | Киселини |  |
| 7 | 20 01 15* | Основи |  |
| 8 | 20 01 17* | Фотографски химични вещества и препарати |  |
| 9 | 20 01 19* | Пестициди |  |
| 10 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – живак и живаксъдържащи уреди, без луминесцентни лампи |  |
| 11 | 20 01 27* | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества |  |
| 12 | 20 01 29* | Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества |  |
| 13 | 20 01 31* | Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти |  |
| 14 | 20 01 37* | Дървесни материали, съдържащи опасни вещества |  |
| ОБЩО |  |

С настоящото декларирам, че съм притежател на описаните опасни отпадъци.

ПРЕДАЛ:

За Домакинството/ Притежателя

подпис

ПРИЕЛ:

За Община

име,  подпис и печат

Приложение № 3

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГРУПИТЕ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ по т.1.1 от Инструкцията

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

От група 1 Лаково бояджийски материали и покрития:

20 01 27* „Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества“  - Бои, лакове, грундове, лепила, смоли, мастила

20 01 13* „Разтворители“

От група 2 Домакински препарати и химикали:

16 01 13* „Спирачни течности“

16 01 14* „Антифризни течности, съдържащи опасни вещества“

20 01 14* „Киселини“

20 01 15* „Основи“

20 01 17* „Фотографски химични вещества и смеси“ - Фотографски материали

20 01 19* „Пестициди“ - Препарати за растителна защита и борба с вредителите (препарати за поддържане на тревни площи, цветя, овощни дървета, зеленчукови растения - пестициди, хербициди)

20 01 29* „Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества“ - Перилни и почистващи препарати (препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, препарати отстраняващи петна и ръжда, почистващи повърхности, дезинфектанти).

От група 3 Фармацевтични продукти:

20 01 31* „Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти“ - Лекарства с изтекъл срок на годност; продукти, свързани с грижи по домашни любимци.

От група 4 Живак и живаксъдържащи отпадъци (с изключение на луминесцентни и др.живак съдържащи лампи):

20 01 21* „Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“ - Живак, живачни термометри, живачни прекъсвачи, живачни ампули от бойлери и др.

От група 5  Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества:

15 02 02* “Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества“ - Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати; предпазни средства – ръкавици, маски, филтри и др., използвани при боядисване, нанасянето на покрития и почистване.

От група 6 Замърсени дървесни материали:

20 01 37* „Дървесни материали, съдържащи опасни вещества“

От група 7 Замърсени опаковки:

15 01 10* „Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества“ - Празни опаковки от лаково бояджийски материали и покрития, домакински препарати и химикали, обозначени със символи за опасност (пиктограми) – картонени, пластмасови, стъклени, метални.

Приложение № 4

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГРУПИТЕ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ по т.1.2 от Инструкцията

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

От група 1 Батерии и акумулатори:

20 01 33* “Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии“ -Оловни акумулаторни батерии, Ni-Cd батерии, живак-съдържащи батерии.

От група 2 Електрическо и електронно оборудване:

20 01 21* „Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“ -Луминесцентни и флуоресцентни лампи, енергоспестяващи и други лампи, съдържащи живак.

20 01 23* „Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоро-въглеводороди“  - Оборудване, съдържащо хлорирани и флуорирани въглеводороди – климатици, хладилници, фризери.

20 01 35* „Излязло от употреба електрическо и  електронно оборудване, различно от  упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,  съдържащо опасни компоненти“ - Електрически и електронни устройства – телевизори,  монитори, видео, телефони, принтери, факсове, касетофони, радио, фотоапарати, апарати за кръвно налягане, микровълнови печки и други домакински уреди и инструменти.

От група 3 Масла:

20 01 26* „Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25“ - Смазочни и моторни масла